## Slide 1: Análisis por FVM no estacionario de un techo compuesto en CABA
18 de febrero del 2022
Juan Martín Mujica Buj - 60050
María Lucía Cellini - 60099

## Slide 2: Marco de referencia
https://www.panelsandwich.com/wp-content/uploads/2018/06/1506937571-a-image2-min.jpg

## Slide 3: Marco de referencia
Estufas, aires acondicionados → consumos de hasta 1000W - 2000W
Precio del kWh en Buenos Aires: 5,2 $/kWh
El 30% del calor de una vivienda se pierde por el techo
Requiere estudio!
https://www.freepng.es/png-3uv0ip/

## Slide 4: Marco de referencia - problema
“Realice un modelo de volúmenes finitos del techo compuesto presentado en la primera guía de la materia. Explicite cómo resuelve los cambios en las propiedades del material y compare los resultados con el modelo analítico realizado en clase.
Estudie el desempeño del techo si ha de ser instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Considere la meteorología del lugar (temperatura, vientos y radiación solar) y estime las potencias requeridas de calefacción y refrigeración en función de la temperatura deseada del lado interior.
Busque soluciones comerciales para este tipo de aplicaciones y compare”

## Slide 5: Marco de referencia - problema
Techo compuesto - distintos materiales
Método de Volúmenes Finitos
Problema 2D
Condiciones climáticas cambiantes → no estacionario

## Slide 6: Método

## Slide 7: Método - materiales
Techo compuesto → yeso, madera, aislante, metal.
Propiedades tomadas a 20°C:
Propiedad | Yeso | Madera | Aislante (fibra de vidrio) | Metal (hierro) | Aire
Conductividad (k) [W/m.K] | 0,814 | 0,176 | 0,035 | 81,1 | 0,0258
Difusividad térmica (α) [10-6m2/s] | 0,540 | 0,116 | 0,200 | 22,8 | 22,579
Densidad (ρ) [kg/m3] | 1800 | 590 | 220 | 7870 | 1,128
Calor específico (c) [J/kg.K] | 837,36 | 2555 | 795 | 452 | 1013
 | Emisividad (ε) | Absorbancia (A)
Metal (hierro pulido brillante) | 0,24 | 0,24
 | Viscosidad absoluta (𝜈) [10-6 N.s/m2] | Viscosidad cinemática (μ) [10-6m2/s] | Número de Prandtl
Aire | 18,68 | 16,65 | 0,71

## Slide 8: Método - dimensiones
hyeso = 10mm, hmad,ais = 80mm, hmetal = 1mm, bmadera = 40mm, baisl,tot = 360mm.
Tamaño promedio de los techos de viviendas en CABA: cuadrado con lado de 16m. Para cubrir estas dimensiones, se necesitarán 40 módulos de techo compuesto, de ancho de 16m.
Espesor total: 91mm
Largo total: 400mm
Módulo de techo, ancho unitario:

## Slide 9: Método - mallado y condiciones de borde
Δx = 8mm, Δyyeso = 4mm, Δymadera, aislante = 7,27mm, Δymetal = 0,67mm, Δt = 15min.
Cara norte: convección forzada con vientos exteriores, radiación del metal hacia el cielo y radiación incidente del sol.
Cara sur: convección natural con el aire interior.
Laterales: condición de simetría → aislados.
x
y

## Slide 10: Método - ecuaciones
Ecuación de conducción para un sólido:
Discretizada - problema 2D - esquema implícito:
Distintos materiales en distintas regiones → modificación de las ecuaciones.

## Slide 11: Método - ecuaciones
Región yeso
Los elementos de las regiones de únicamente madera, aislante y metal tienen ecuaciones análogas a (4).

## Slide 12: Método - ecuaciones
La interfaz yeso-aislante-madera (derecha), y ambas interfaces metal-madera-aislante, tienen ecuaciones análogas a (5).
Interfaz yeso-aislante-madera (izquierda)
Notes: Para YAM (der): cambian los primeros dos términos del segundo renglón, se intercambian propiedades de madera y aislante (tal que el aislante quede a la der, y la madera a la izq).
Para MAM (izq): cambian los tercer y cuarto términos del segundo renglón, tal que las propiedades del metal estén asociadas al norte, y las de mad-ais al sur.
Para MAM (der): idem YAM (der)

## Slide 13: Método - ecuaciones
Las ecuaciones de las interfaces aislante-madera (derecha), yeso aislante, yeso mader, metal-aislante y metal-madera son análogas a (6).
Interfaz aislante-madera (izquierda):
Notes: Ais-mad (der.): cambiar oeste por este.
Yeso-ais: cambiar de (6) madera por yeso, norte y sur por este y oeste, poner aislante en norte y yeso en sur.
Yeso-mad: idem anterior pero cambiar props de aislante por madera.
Metal-ais: cambiar de (6) madera por metal, norte y sur por este y oeste, poner metal en el norte y aislante en sur.
metal-mad: idem anterior pero cambiar props de aislante por madera.

## Slide 14: Método - ecuaciones
Elementos de la cara norte:
  Flujo norte:
  Despejando Tsup,i:
  La ecuación de conservación queda:

## Slide 15: Método - ecuaciones
Elementos de la cara sur:
  Flujo sur:
  Despejando Tsup,i:
  La ecuación de conservación queda:
Notes: Muy parecidos a los de la cara norte pero tienen hin y no tienen radiación incidente, ni irradian hacia el cielo.

## Slide 16: Método - ecuaciones
Cara oeste, interfaz yeso-aislante:
Los elementos de las interfaces oeste, aislante-metal, y este, aislante-metal y yeso-aislante tienen ecuaciones análogas a (13).
Notes: Oeste aislante-metal: en sur, props del aislante, en norte, props del metal, en este, cambiar yeso por metal.
Este aislante-metal: cambiar oeste por este de la anterior.
Este yeso-aislante: de la (13) cambiar este por oeste.

## Slide 17: Método - ecuaciones
Vértice sudoeste:
Las ecuaciones de los vértices sudeste, noroeste y noreste son análogas a (14).
Notes: Sudeste: idem (14) pero cambiar oeste por este
Noroeste: idem (14) pero cambiar props de yeso por metal, y cambiar sur por norte
Noreste: idem anterior pero cambiar oeste por este

## Slide 18: Método - ecuaciones
Convección natural en el interior:
Convección forzada en el exterior:
  Si Ts<Tin:
  Si Ts>Tin:
Radiación:
  Porción de qSol absorbida por el metal:
  Coeficiente de radiación linealizado, hay que iterar sobre el mismo (depte. de Tsup,i).

## Slide 19: Método - ecuaciones
Ecuación general a resolver:
Cálculo del calor a través de la cara norte:
Cálculo del calor a través de la cara sur:
Cálculo del calor almacenado en el techo:

## Slide 20: Método - temperatura exterior y radiación
La temperatura exterior y la radiación son variables durante el día → problema no estacionario.
Dichas curvas se escalan para cada mes:

## Slide 21: Método - temperatura exterior y radiación
Radiación dependiente de la nubosidad

## Slide 22: Método - uso del modelo
Inputs:
  Temperatura interior
  Curvas de temperatura exterior y radiación solar
  Propiedades de los materiales
  Parámetros de discretización y días (3) de estabilización
Resolución:
Outputs:
  Temperaturas locales instantáneas
  Calores instantáneos a través de las caras
Posproceso:
  Potencia promedio de calefacción+refrigeración
  Temperatura interior que minimiza el consumo
  Meses de mayor consumo
  % dedicado a refrigeración y a calefacción
  Etc

## Slide 23: Método - comparaciones
Con modelo analítico resistivo 1D estacionario:
Comparación de Req y q:
Modificaciones al modelo numérico:
  Tin = 22°C y Tout = -5°C fijas
  Sin radiación
  Nuevos valores de h, k
  Muchos (100) días de estabilización → resuelve problema estacionario

## Slide 24: Método - comparaciones
Comparación con soluciones comerciales (ej. TejaTech):
Requivalente se calcula sin convección ni radiación (es la Req del techo, no del problema).
En nuestro modelo: BC de Tsup fijas, sin convección.
Al darle muchos días de estabilización, resuelve problema estacionario.
https://panelesdelsur.com.ar/techos-cubiertas#tejatech
https://panelesdelsur.com.ar/tejatech

## Slide 25: Resultados

## Slide 26: Resultados - potencia en función de Tin

## Slide 27: Resultados - potencia en función de Tin

## Slide 28: Resultados - potencia en función de Tin

## Slide 29: Resultados - potencia en función de Tin